## Slide 1: 从一到无穷大 ——PA实验总结
历史的印记
成长的轨迹
不朽的传奇

## Slide 2: 提纲
历史的印记
成长的轨迹
不朽的传奇

## Slide 3: 最初的起点
为了帮助大家回答这个问题, PA带大家设计了一个简单完整的计算机
  从构建计算机的角度理解程序如何运行 - PA的根本目标

## Slide 4: 0. 逻辑门
大家都学习过数字逻辑电路
  加法器
  多路选择器
  寄存器
  …
逻辑门 -> 数字逻辑器件 -> 计算机

## Slide 5: 1. 最简单的计算机 - 图灵机
构建计算机的终极目标 - 运行程序
程序需要有地方放置 -> 存储器
程序需要处理数据 -> 加法器(简化版ALU)
需要高效地暂存处理的中间结果 -> 寄存器
Reg
Adder
Mem

## Slide 6: 1. 最简单的计算机 - 图灵机
图灵机 = 寄存器 + 加法器 + 存储器
  这些都是数字逻辑电路呀!
计算机从Mem读出数据, 存放到Reg中, 经过Adder进行加/减法, 将结果写回Mem中
Reg
Adder
Mem

## Slide 7: 1. 最简单的计算机 - 图灵机的状态
寄存器和存储器是时序逻辑部件, 它们可以存储值(状态)
计算机工作的过程 = 这些时序逻辑部件从一个状态转移到另一个状态的过程
  原来计算机就是一个大型的状态机呀!
  这就是能和QEMU进行diff test的原理支撑!
Reg
Mem
3
5
Reg
Mem
3
3

## Slide 8: 1. 最简单的计算机 - 图灵机的指令
这个大型的状态机里面有很多状态
状态之间并不是随意转移的
指令 = 指导计算机如何进行有意义的状态转移
  读写内存, 计算…
程序 = 指令序列
Mem[123] = Reg[10]
Reg[3] = Reg[5] + Reg[9]
Reg
Mem
3
5
Reg
Mem
3
3

## Slide 9: 1. 最简单的计算机 - 图灵机的自动化
自动化的约定
  执行完一条指令，就执行下一条
为了记录执行到哪里，需要加入程序计数器PC
存储程序计算机
Reg
Adder
Mem
PC
while (1) {
取出PC指向的指令;
执行这条指令;
更新PC;
}

## Slide 10: 2. 指令集
指令集 = 计算机能做的事情
  数据移动指令, 加法指令, 跳转指令
区区几条指令的图灵机又能做什么呢?
  可计算理论证明了, 图灵机可以做”任何” 事情
    循环 = 跳转指令
    加法 = 循环加1
    乘法 = 循环做加法
    函数调用 = 数据移动(传参) + 跳转(控制转移)
inc
dec
jne

## Slide 11: 2. 指令集
但图灵机的速度太慢了
为什么不往计算机里面添加功能强大的指令呢?
于是有了现代计算机的指令集(x86, mips…)
  乘除法指令, 比较指令, 位运算指令, 字符串处理指令…
  Adder的功能也扩展成了ALU
add
add
…
add
mul
inc
inc
…
inc
add

## Slide 12: 3. 输入输出
我们已经得到了一个具有强大计算能力的计算机
  但它还是只能计算
为了能与外界进行交互, 需要加入I/O设备
  以及与设备进行交互的指令
冯诺依曼计算机系统
Reg
ALU
Mem
键盘
显示器
PC

## Slide 13: 4. 中断异常
计算机除了执行正常的程序, 还要随时准备应对突发情况
  内部异常: 除0错误, 访存越界, 自陷处理…
  外界事件: 敲键盘, 设备就绪通知…
需要加入异常处理单元来处理这些突发事件
Reg
ALU
Mem
Excp
键盘
显示器
PC
PA只关心这个

## Slide 14: 5. 分时多任务
这样的计算机只能同时执行一个程序, 如何同时执行多个程序呢?
分时多任务
  程序的编译与加载分离 -> 虚存管理
  CPU调度 -> 上下文切换
  强制切换 -> 时钟中断驱动上下文切换
Reg
ALU
Mem
键盘
显示器
Excp
MMU
PC

## Slide 15: AM(Abstract Machine) - 现代计算机的抽象模型
AM = TRM + IOE + ASYE + PTE
  TRM(Turing Machine) - 图灵机
  IOE(I/O Extension) - 输入输出扩展
  ASYE(Asynchronous Extension) - 异步处理扩展
  PTE(Protection Extension) - 保护扩展
Reg
ALU
Mem
键盘
显示器
Excp
MMU
PC

## Slide 16: 历史的印记
根据计算机发展史定义出机器的功能描述
  图灵机(1936)
  -> 冯诺依曼机(1945)
  -> 操作系统GM-NAA I/O(1956)
  -> CTSS(1961)
抽象出相应机器上程序的运行需求
  算法 - 计算
  独占资源的任务 – 输入输出
  批处理程序 – 异常(退出)处理
  分时多任务 – 虚存管理
抽象计算机API
运行在
支撑

## Slide 17: 提纲
历史的印记
成长的轨迹
不朽的传奇

## Slide 18: 系统观的承载 - 计算机系统抽象层次
OS应用
C库
操作系统
计算机抽象模型
硬件功能
NEMU
Nexus-am
Nanos-lite
Libos, newlib
Navy-apps
Gates
Devices
Physics
Register-Transfer Level
Micro-architecture
Instruction Set Architecture
Operating System/Virtual Machines
Programming Language
Algorithm
Application
Circuits

## Slide 19: 锻炼系统观的有效方式
理解程序与计算机的关系
  (在NEMU中)实现硬件功能 -> (在AM中)提供API抽象
  -> (在APP层)运行程序
  (在NEMU中)实现更强大的硬件功能 -> (在AM中)提供更丰富的API抽象 -> (在APP层)运行更复杂的程序
  软硬件协同的科研工作也是这样!
AM = TRM + IOE + ASYE + PTE
NEMU
QEMU
组原CPU
Hello
马里奥
OS
1. 提供实现API的硬件支撑
3. 调用API来支撑程序的运行
2. 实现API

## Slide 20: PA1 - 简易调试器 [TRM]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
只有mov指令的程序
任务: 实现简易调试器
理解TRM的基本构成
单步执行 - PC
打印寄存器 - Reg
扫描内存 - Mem
基础设施(帮助调试), 复习C语言程序设计
表达式求值(递归)
监视点(指针, 链表)

## Slide 21: PA2 - 冯诺依曼计算机系统 [TRM(x86指令集)]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
矩阵乘法
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
ALU
任务: 运行打字游戏
添加x86常用指令 -> cputest测试集
用RTL实现x86指令
_halt()

## Slide 22: PA2 - 冯诺依曼计算机系统 [TRM(x86指令集) + IOE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
ALU
任务: 运行打字游戏
添加x86常用指令 -> cputest测试集
用RTL实现x86指令
添加IOE
UART(端口I/O) -> _putc() -> hello程序
_halt()

## Slide 23: PA2 - 冯诺依曼计算机系统 [TRM(x86指令集) + IOE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
Timer
_uptime()
ALU
任务: 运行打字游戏
添加x86常用指令 -> cputest测试集
用RTL实现x86指令
添加IOE
UART(端口I/O) -> _putc() -> hello程序
Timer -> _uptime() -> timertest程序
_halt()

## Slide 24: PA2 - 冯诺依曼计算机系统 [TRM(x86指令集) + IOE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
Timer
_uptime()
ALU
任务: 运行打字游戏
添加x86常用指令 -> cputest测试集
用RTL实现x86指令
添加IOE
UART(端口I/O) -> _putc() -> hello程序
Timer -> _uptime() -> timertest程序
  运行microbench
_halt()

## Slide 25: PA2 - 冯诺依曼计算机系统 [TRM(x86指令集) + IOE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
Timer
_uptime()
Kbd
_read_key()
ALU
任务: 运行打字游戏
添加x86常用指令 -> cputest测试集
用RTL实现x86指令
添加IOE
UART(端口I/O) -> _putc() -> hello程序
Timer -> _uptime() -> timertest程序
  运行microbench
Kbd ->_read_key() -> keytest程序
_halt()

## Slide 26: PA2 - 冯诺依曼计算机系统 [TRM(x86指令集) + IOE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
Timer
_uptime()
Kbd
_read_key()
VGA
ALU
任务: 运行打字游戏
添加x86常用指令 -> cputest测试集
用RTL实现x86指令
添加IOE
UART(端口I/O) -> _putc() -> hello程序
Timer -> _uptime() -> timertest程序
  运行microbench
Kbd ->_read_key() -> keytest程序
VGA(内存映射I/O) -> _draw_rect() -> videotest程序
_halt()
_draw_rect()

## Slide 27: PA2 - 冯诺依曼计算机系统 [TRM(x86指令集) + IOE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
Timer
_uptime()
任务: 运行打字游戏
添加x86常用指令 -> cputest测试集
用RTL实现x86指令
添加IOE
UART(端口I/O) -> _putc() -> hello程序
Timer -> _uptime() -> timertest程序
  运行microbench
Kbd ->_read_key() -> keytest程序
VGA(内存映射I/O) -> _draw_rect() -> videotest程序
运行打字游戏, Litenes
Kbd
_read_key()
VGA
ALU
_halt()
_draw_rect()

## Slide 28: PA3 - 异常控制流 [TRM(x86指令集) + IOE + ASYE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
Timer
_uptime()
Kbd
_read_key()
VGA
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
任务: 运行仙剑奇侠传
实现简易加载器
_halt()
_draw_rect()
ramdisk
加载器

## Slide 29: PA3 - 异常控制流 [TRM(x86指令集) + IOE + ASYE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
任务: 运行仙剑奇侠传
实现简易加载器
添加ASYE ->系统调用SYS_none
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
library
中断异常事件分发
ramdisk
加载器
系统调用

## Slide 30: PA3 - 异常控制流 [TRM(x86指令集) + IOE + ASYE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
任务: 运行仙剑奇侠传
实现简易加载器
添加ASYE ->系统调用SYS_none
添加SYS_write
-> hello程序
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
Newlib C库
malloc()/free()
library
Navy-apps
文件操作
Hello程序
中断异常事件分发
ramdisk
加载器
系统调用

## Slide 31: PA3 - 异常控制流 [TRM(x86指令集) + IOE + ASYE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
任务: 运行仙剑奇侠传
实现简易加载器
添加ASYE ->系统调用SYS_none
添加SYS_write
-> hello程序
实现简易文件系统
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
Newlib C库
malloc()/free()
library
Navy-apps
文件操作
Hello程序
ramdisk
文件系统
加载器
系统调用
中断异常事件分发

## Slide 32: PA3 - 异常控制流 [TRM(x86指令集) + IOE + ASYE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
任务: 运行仙剑奇侠传
实现简易加载器
添加ASYE ->系统调用SYS_none
添加SYS_write
-> hello程序
实现简易文件系统
添加设备抽象层
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
Newlib C库
malloc()/free()
library
Navy-apps
文件操作
Hello程序
设备抽象层
ramdisk
文件系统
加载器
系统调用
中断异常事件分发

## Slide 33: PA3 - 异常控制流 [TRM(x86指令集) + IOE + ASYE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
任务: 运行仙剑奇侠传
实现简易加载器
添加ASYE ->系统调用SYS_none
添加SYS_write
-> hello程序
实现简易文件系统
添加设备抽象层
运行仙剑奇侠传
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
Newlib C库
malloc()/free()
library
Navy-apps
文件操作
Hello程序, 仙剑奇侠传…
设备抽象层
ramdisk
文件系统
加载器
系统调用
中断异常事件分发

## Slide 34: PA4 - 分时多任务 [TRM(x86指令集) + IOE + ASYE + PTE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
任务: 分时运行hello程序和仙剑
实现PTE ->虚拟地址空间
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
Newlib C库
malloc()/free()
library
Navy-apps
文件操作
Hello程序, 仙剑奇侠传…
MMU
创建/切换虚拟地址空间
创建用户
进程上下文
创建虚实地址映射
设备抽象层
ramdisk
文件系统
页面分配
/管理
加载器
系统调用
中断异常事件分发

## Slide 35: PA4 - 分时多任务 [TRM(x86指令集) + IOE + ASYE + PTE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
任务: 分时运行hello程序和仙剑
实现PTE ->虚拟地址空间
实现上下文切换
分时运行hello程序和仙剑
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
Newlib C库
malloc()/free()
library
Navy-apps
文件操作
Hello程序, 仙剑奇侠传…
MMU
创建/切换虚拟地址空间
创建用户
进程上下文
创建虚实地址映射
设备抽象层
ramdisk
文件系统
页面分配
/管理
加载器
系统调用
进程切换
上下文切换
进程调度
中断异常事件分发

## Slide 36: PA4 - 分时多任务 [TRM(x86指令集) + IOE + ASYE + PTE]
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
任务: 分时运行hello程序和仙剑
实现PTE ->虚拟地址空间
实现上下文切换
分时运行hello程序和仙剑
添加中断
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
Newlib C库
malloc()/free()
library
Navy-apps
文件操作
Hello程序, 仙剑奇侠传…
MMU
创建/切换虚拟地址空间
创建用户
进程上下文
创建虚实地址映射
设备抽象层
ramdisk
文件系统
页面分配
/管理
加载器
系统调用
进程切换
上下文切换
进程调度
中断异常事件分发

## Slide 37: 例子 - 仙剑奇侠传更新屏幕
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
Newlib C库
malloc()/free()
library
Navy-apps
文件操作
Hello程序, 仙剑奇侠传…
MMU
创建/切换虚拟地址空间
创建用户
进程上下文
创建虚实地址映射
设备抽象层
ramdisk
文件系统
页面分配
/管理
加载器
系统调用
进程切换
上下文切换
进程调度
中断异常事件分发
fwrite()
NDL_Render()
write()
asm_trap()
irq_handle()
do_event()
do_syscall()
sys_write()
fs_write()
fb_write()
int $0x80
raise_intr()
_draw_rect()
vaddr_write()
paddr_write()
mmio_write()
理解“程序究竟如何运行”

## Slide 38: 成长的轨迹
NEMU的功能越来越强大
AM的抽象越来越丰富
APP的效果越来越酷炫
对程序运行的理解越来越深入
写代码能力越来越熟练
……
这些都是对你过去半年付出努力的最好回报

## Slide 39: 提纲
历史的印记
成长的轨迹
不朽的传奇

## Slide 40: 创世传说
完成PA = 站在上帝视角亲自撰写计算机的史书
  对程序行为了如指掌
    仙剑更新屏幕的过程
  硬件不再神秘
    TRM + IOE + ASYE + PTE
新世界的大门已经敞开
  实现FLOAT，让仙剑更有趣
  实现JIT，突破性能瓶颈
  甚至…突破框架，增加硬件功能、运行自己的APP……

## Slide 41: 操作系统实验 = 完整版的Nanos-lite
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
Newlib C库
malloc()/free()
library
Navy-apps
文件操作
Hello程序, 仙剑奇侠传…
MMU
创建/切换虚拟地址空间
创建用户
进程上下文
创建虚实地址映射
设备抽象层
ramdisk
文件系统
页面分配
/管理
加载器
系统调用
进程切换
上下文切换
进程调度
中断异常事件分发
集中关注OS的核心概念 - 虚拟化, 并发, 持久化

## Slide 42: 编译原理实验 = Navy-apps的目标程序
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
Newlib C库
malloc()/free()
library
Navy-apps
文件操作
Hello程序, 仙剑奇侠传…
MMU
创建/切换虚拟地址空间
创建用户
进程上下文
创建虚实地址映射
设备抽象层
ramdisk
文件系统
页面分配
/管理
加载器
系统调用
进程切换
上下文切换
进程调度
中断异常事件分发
生成运行在教学生态系统栈上的可执行文件(简化ABI)
NCC

## Slide 43: 组成原理实验 = 硬件版的NEMU
Mon
Mem
Reg
PC
Memory mapped I/O
Common data flow
Interrupt
Port I/O
Debug information
NEMU
UART
_putc()
Nexus-AM
TRM
IOE
ASYE
PTE
_halt()
Timer
_uptime()
Kbd
_read_key()
VGA
_draw_rect()
ALU
Nanos-lite
virtualization
concurrency
persistence
Excp
保存/恢复现场
事件打包
Libos(系统调用接口)
Newlib C库
malloc()/free()
library
Navy-apps
文件操作
Hello程序, 仙剑奇侠传…
MMU
创建/切换虚拟地址空间
创建用户
进程上下文
创建虚实地址映射
设备抽象层
ramdisk
文件系统
页面分配
/管理
加载器
系统调用
进程切换
上下文切换
进程调度
中断异常事件分发
集中关注微结构的实现细节(PA已经打通全栈)

## Slide 44: ProjectN - 顶天立地的传说
将前期实验整合成一个完整的计算机系统
Project N
  NCC = NJU C Compiler
    编译原理实验
  Nanos = Nan(jing U) OS
    操作系统实验
  NEMU = NJU EMUlator
    系统基础实验
  NOOP = NJU OoO Processor
    组成原理实验
    OoO = out-of-order, 乱序执行处理器
算法
功能部件/寄存器传送级
应用问题
指令集体系结构 (ISA)
操作系统/虚拟机
微体系结构
器件
编程 (语言处理系统)
电路
顶天 - 上至应用程序
立地 - 立足逻辑门

## Slide 45: 首届“龙芯杯”作品
FPGA
Linux
AM (抽象计算机) = TRM + IOE + [ASYE] + [PTE]
功能测试
基准
程序
真实
应用
Nanos
操作系统
NEMU
模拟器
mips32
(NOOP-SoC)
运行库：libos, libc, libndl (图形)
编译器
hello
窗口管理器
AM
NEMU
模拟器
NES模拟
仙剑
奇侠传
ISA
操作
系统
应用
抽象层
X86
(qemu)
Mips32
(qemu)
Project-N生态系统展示 - 第一届“龙芯杯”系统能力竞赛决赛报告, 丁浩然等, 2017.09

## Slide 46: ProjectN教学生态获得“龙芯杯”二等奖
决赛总得分排名第二

## Slide 47: NOOP进化史 - 先完成后完美
Microbench得分
  第一版能跑的单周期CPU只有8分
Chart: 
| 42890 | 42901 | 42929 | 42946 | 42962 | 42964
得分 | 21 | 30 | 82 | 93 | 239 | 276
Icache
(+173%)
Dcache
(+13%)
微架构优化/Burst DDR
(+156%)
微架构优化
(+15%)
基础
流水线
Project-N生态系统展示 - 第一届“龙芯杯”系统能力竞赛决赛报告, 丁浩然等, 2017.09

## Slide 48: 传说之外
PA作为教学实验 - 肩负着诠释理解程序如何运行的使命
PA作为项目工程 - 渗透着科学的做事方法
  基础设施
    一键编译/运行
    monitor
    一键回归测试
    differential testing
  KISS法则
    先构建完整的最小系统, 再优化性能
  调试原理
    -Wall, -Werror/assert/printf/gdb

## Slide 49: 缺少科学的方法 = 举步维艰
没有一键编译/运行 = 浪费时间
没有回归测试 = 调上过去埋下的bug
  也许你们已经领教过了, 但进行单元测试是程序员的义务
  如何提高测试覆盖度一直是前沿研究热点
没有diff test = 天天调bug
没有monitor = PA2做不下去
题外话 - 前导课程的问题
  没有PA1 = 更多遇到空指针就哭瞎的学生

## Slide 50: 缺少科学的方法 = 举步维艰
在系统完成之前考虑性能 = 白费力气, 南辕北辙
  随着系统的完善, 性能瓶颈可能会转移
    只要不是慢得无法接受, 就应该接受
  PA要构建的是一个简单而完整的计算机
    不是一个性能媲美真机的计算机
一次实现所有指令 = 天天调bug
不接受简化的设计 = 陷入无尽的复杂细节
  字符串处理指令, 分段, 硬件保护机制, ring3, TSS…
在真实项目中
  不接受KISS法则 ≈ 项目无法推进
  接受不完美的中间过程, 先完成后完美

## Slide 51: 科学的方法 ≠ 没有bug
2014年图灵奖得主Michael Stonebraker的故事
  花了1800个日日夜夜开发了Ingres
    世界上第一个关系数据库
  90%的时间用于让它跑起来
    90%的时间都跑不起来, 都在调bug
人难免会犯错误
  所以世界上才有bug
  摆正心态, 用有效的方法排除bug

## Slide 52: 编写不朽的传奇
NEMU, Nexus-am, Nanos-lite, Navy-apps
  程序运行的原理不再神秘
基础设施, KISS法则, 调试原理
  科学的方法助你事半功倍
做实验, 踩坑, 调bug, 总结经验
  见证着你与项目的一同成长
  做更大的实验/项目, 踩更深的坑, 调更难的bug, 总结更宝贵的经验
ICS与PA
  愿所收获, 伴你同行

## Slide 53: 祝假期愉快，考试顺利！(＾_＾)